# Постановление Федерального горного и промышленного надзора России
от 5 июня 2003 г. N 66
"Об утверждении Методических указаний
о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности"

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности.

2. Направить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности для регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

| Начальник Госгортехнадзора России | В.М.Кульечев |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2003 г.

Регистрационный N 4687

# Методические указания
о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 66)

Настоящим Методическим рекомендациям присвоен шифр РД 06-565-03

# I. Введение

1. Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной промышленности (далее Указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997, N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588); постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 г. N 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст.1489) и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02) утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.2002, N 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.08.2002, N 3665).

2. Указания предназначены для специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты горнорудной промышленности и экспертных организаций с целью определения технического состояния и принятия решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации (экспертизы промышленной безопасности) технических устройств, оборудования (далее технические устройства), зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации.

3. Указания распространяются на все технические устройства как отечественного, так и иностранного производства, применяемых на опасных производственных объектах горнорудной промышленности.

4. Указания устанавливают порядок проведения экспертизы и разработки программы работ, определяют объем, методы и критерии технического состояния, условия и срок дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, необходимость проведения их ремонта или модернизации.

5. Указания определяют требования к организациям и квалификации специалистов проводящих экспертизу промышленной безопасности.

# II. Общие требования

6. По достижении установленного срока эксплуатации, дальнейшее использование технических устройств, зданий и сооружений без проведения работ (экспертизы) по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается (п.5 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

7. Нормативные сроки службы технических устройств, зданий и сооружений устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектно конструкторской документации. В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации, расчетные (предельные) сроки устанавливаются в порядке определяемом Госгортехнадзором России (п.8 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

8. Работу по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации (далее экспертизу) технических устройств, зданий и сооружений необходимо планировать таким образом, чтобы соответствующее решение было принято до достижения ими нормативно установленного срока эксплуатации.

9. Экспертизу технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации проводит экспертная организация, имеющая лицензию на указанный вид деятельности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8.08.2001 г. N 128-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001 г., N 33 часть I, ст.3430) и ст.13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Экспертная организация должна иметь:

необходимую для проведения обследования нормативно-техническую, приборную и инструментальную базу;

аттестованных, в установленном порядке, экспертов, в том числе на право выполнения расчетов остаточного срока эксплуатации и для которых работа в экспертной организации является основной.

Экспертная организация может привлекать по договору для проведения работ по техническому диагностированию аттестованные испытательные и аналитические лаборатории неразрушающего контроля.

10. При наличии организационно-технических возможностей (аттестованные лаборатории, необходимый технический персонал) отдельные работы по контролю за техническим состоянием технических устройств, зданий и сооружений, по согласованию с экспертной организацией, могут выполняться эксплуатирующей организацией, что должно быть отражено в программе работ по продлению срока безопасной эксплуатации.

11. По результатам экспертизы принимается одно из решений:

продолжение эксплуатации на установленных параметрах;

продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

ремонт;

доработка (реконструкция);

использование по иному назначению;

вывод из эксплуатации.

12. Период, на который может быть продлен срок эксплуатации, устанавливается исходя из результатов проведения экспертизы промышленной безопасности, и определяется остаточным ресурсом.

В зависимости от технического состояния, конструкции, условий эксплуатации и с учетом требований нормативных документов продление срока эксплуатации может проводиться поэтапно, в пределах остаточного ресурса или на весь срок остаточного ресурса.

# III. Основные этапы и условия продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств

13. Экспертиза промышленной безопасности для определения возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений проводится в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98) утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998, N 64 (регистрационный номер Минюста России от 08.12.1998, N 1656) и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02) на основании:

заявки (технического задания) на проведение экспертизы (Приложение 1) при выработке техническими устройствами, зданиями и сооружениями нормативного срока эксплуатации;

требования Госгортехнадзора России или его территориального органа, в случае стихийного бедствия, пожара, аварии с повреждением или разрушением отдельных частей технических устройств, несущих конструкций зданий и сооружений.

14. Порядок продления сроков безопасной эксплуатации включает следующие этапы:

рассмотрение заявки (технического задания);

разработку, согласование и утверждение программы работ по обследованию;

выполнение работ по обследованию;

анализ полученной информации;

выдача заключения с предложениями о возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений и, при необходимости плана корректирующих мероприятий;

утверждение заключения экспертизы;

подготовку, согласование, принятие и утверждение решения о дальнейшей эксплуатации (или прекращении эксплуатации);

проведение заявителем корректирующих мероприятий, предусмотренных в заключении экспертизы промышленной безопасности;

контроль выполнения корректирующих мероприятий.

15. На основании изучения технического задания и объекта обследования экспертной организацией должна быть составлена Программа работ по обследованию, согласованная с руководителем эксплуатирующей организации (Приложение 2).

16. Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений (Программа обследования) должна предусматривать:

подбор необходимых нормативных и организационно-методических документов, согласованных или утвержденных Госгортехнадзором России;

сбор, анализ и обобщение информации о надежности применяемых технических устройств и сооружений, подлежащих экспертизе, или, в случае отсутствия информации, их аналогов (в том числе зарубежных);

составление ведомости с перечнем узлов и составных частей, подлежащих обследованию, в том числе техническому диагностированию;

составление календарного плана (графика проведения экспертизы);

разработка и утверждение, заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам выполненных работ с выводами (предложениями) о возможности продления срока безопасной эксплуатации;

составление, при необходимости, плана корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период.

Эксплуатирующая организация в ходе проведения обследования должна дополнить недостающую техническую документацию в соответствии с требованиями настоящих указаний.

17. Перед проведением экспертизы эксплуатирующая организация издает приказ о проведении работ по обследованию технических устройств.

В приказе назначаются представители эксплуатирующей организации, участвующие в работе и обеспечивающие работу экспертной комиссии, сроки вывода из эксплуатации технических устройств, подлежащих обследованию, указываются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Выполнение работ по проведению обследования осуществляется по наряду-допуску, оформляемому эксплуатирующей организацией, программой обследования технического устройства, здания или сооружения, и проекту организации работ (ПОР), утвержденному руководителем экспертной организации.

18. В объем экспертизы может входить частичное или полное обследование, определяемое руководителем эксплуатирующей организации в зависимости от фактического состояния обследуемого объекта, существующей системы технического обслуживания, ремонта и степени загрузки.

Частичное обследование объекта (технического устройства, здания, сооружения) допускается проводить при условии соблюдения графиков и регламента ремонтов, отсутствием аварийности и травматизма при эксплуатации обследуемого объекта. При частичном обследовании проверяются средства безопасности, основные узлы и базовые детали. Укрупненная блок-схема проведения обследований приведена в Приложении 3.

19. Эксплуатирующая организация должна представить экспертной комиссии следующую документацию:

паспорт технического устройства, здания, сооружения;

техническую документацию на механическое и электрическое оборудование;

комплект чертежей с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

монтажный и ремонтный формуляры, с информацией о проведенных заменах и модернизациях;

технический журнал по эксплуатации;

акты расследования аварий (инцидентов) и отклонений от технологических параметров, влияющих на условия эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений за весь период эксплуатации;

материалы о ранее проведенных экспертизах промышленной безопасности;

акты результатов проведенных осмотров;

материалы обследования и испытаний сосудов, работающих под давлением;

материалы геодезических (маркшейдерских) съемок;

другие документы по запросу комиссии, позволяющие получить более полную информацию о состоянии технического устройства, здания или сооружения.

20. При обследовании проводится:

анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации;

проверка комплектности, правильности и соответствия использования технических устройств, зданий, сооружений;

выявление не согласованных, с заводом-изготовителем, изменений в конструкции;

внешний осмотр с целью анализа общего состояния;

проверка качества соединений элементов (сварных, болтовых, шарнирных, заклепочных и т.д.);

оценка коррозии, износа и других дефектов;

измерение деформаций элементов;

неразрушающий контроль;

проверка состояния электрооборудования на электробезопасность.

При необходимости могут проводиться:

отбор образцов для проведения лабораторных исследований;

определение механических характеристик;

исследование напряженно-деформированного состояния, выявление концентраторов напряжений и установление критериев предельного состояния;

металлографические исследования;

определение химического состава материалов;

испытания на прочность и другие виды испытаний.

21. Проверка состояния электрооборудования должна включать:

оценку соответствия установленного электрооборудования проектной документации;

внешний осмотр и проведение измерений, необходимых для анализа электробезопасности работы электрооборудования;

контрольную проверку работоспособности электрооборудования, заключающуюся в проверке правильности функционирования всех механизмов согласно электросхем (переключений командоаппаратов, обеспечения плавности пуска и остановки электроприводов, безотказности включения - отключения приводов механизмов и т.д.);

срабатывание защит и блокировок;

проверку сопротивления изоляции;

проверку сопротивления заземления и т.д.

22. При проведении экспертизы, независимо от вида, обследованию должны быть подвергнуты базовые детали и узлы, средства ограждения и приборы безопасности.

23. Сменное оборудование (зубья, ковши, гусеничные звенья, буровой инструмент, штанги, транспортерная лента, ролики конвейеров, футеровка, брони дробилок и мельниц, канаты, за исключением канатов подъемных машин, шины, и т.д.) обследованию не подлежит, но его состояние может приниматься во внимание при оценке общего технического состояния обследуемого объекта.

24. Базовые, несущие и опорные конструкции технических устройств подвергаются проверке методами неразрушающего контроля или, в случае невозможности, лабораторным исследованиям отобранных образцов.

25. Обследование зданий и сооружений.

Общей целью обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах является выявление степени их фактического износа и работоспособности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию.

Для обеспечения эффективной и независимой экспертизы в обследовании должны участвовать специалисты по расчету строительных конструкций, в том числе имеющие опыт проектирования аналогичных сооружений.

26. Обследование конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах должно включать:

изучение проектной и исполнительной документации;

изучение материалов проводившихся ранее работ по обследованию, ремонту и т.п.;

изучение особенностей эксплуатационного, климатического и горно-гидро-геологического состояния системы "сооружение - эксплуатационная среда - окружающая среда";

изучение фактических нагрузок и эксплуатационных воздействий на строительные конструкции, сооружений;#

изучение степени агрессивности окружающей среды (грунтов, грунтовых и технических вод, натечных образований и пр.);

изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций, сооружений;

изучение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций и сооружений;

изучение вентиляционного режима сооружений;

наружный и внутренний осмотр объекта;

обмерные работы с целью определения соответствия фактического положения конструкций зданий и сооружений проектному;

расчеты несущей способности конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений;

расчеты величины прогибов и деформаций конструкций, сооружений;

расчеты величины раскрытия трещин, выявления причин их возникновения и наблюдения за динамикой их развития;

определение крена (искривления) и осадки высотных инженерных сооружений;

определение состояния вторичной защиты конструкций, сооружений в случае, когда она имеется в наличии (гидроизоляция, защитные покрытия и т.п.);

определение физико-механических и физико-химических параметров материалов несущих и ограждающих конструкций неразрушающими методами непосредственно на объекте и путем лабораторных испытаний;

определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

определение степени однородности и сплошности бетона;

определение степени коррозии бетона конструкций сооружения (карбонизация, наличие сульфатов, проникновение хлоридов и т.д.);

определение потенциала стальной арматуры в бетоне конструкций;

определение электросопротивления бетона конструкций;

определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций;

определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, отбор образцов и проведение лабораторных испытаний;

оценку способности конструкций противодействовать фильтрации через них жидкостей и газов, водонепроницаемость;

оценку технического состояния фундаментов и грунтовых оснований;

оценку поверхностного водопоглощения конструкций;

оценку морозостойкости конструкций;

исследование изменений характеристик грунтов основания;

установление вероятных причин повреждений.

При проведении обследования особое внимание следует обращать на конструкции и узлы, обеспечивающие безопасную (соответствующую нормативным требованиям или расчетам) эксплуатацию сооружений.

27. Обследование промышленных труб проводится в соответствии с Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02) утвержденных# постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001, N 56 (зарегистрированных в Минюсте РФ от 05.06.2002, N 3500).

28. К числу дополнительных специальных инструментальных обследований могут относиться:

испытания строительных конструкций зданий и сооружений статической и динамической нагрузкой;

петрографический анализ конструктивных материалов с исследованием их микроструктуры;

оценка скорости коррозии стальной арматуры в бетоне;

измерение на месте проведения испытаний усилий в преднапряженной арматуре;

химический анализ стали.

29. Требования к оборудованию неразрушающего контроля (с использованием радиационных, радиоизотопных, резонансных и радиолокационных методов, термодефектоскопии, метода акустической эмиссии и т.п.), предназначенного для диагностики состояния строительных конструкций, приведены в Приложении 4.

30. По результатам обследования строительных конструкций вероятностными детерминированными методами проводится оценка остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с нормативными документами производится поверочный расчет фактического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, оценивается их техническое состояние на соответствие проектным и нормативным требованиям.

31. Анализ результатов обследования состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах позволяет выявить причины повреждений отдельных частей и конструкций, прогнозировать скорость их износа и определить остаточный ресурс.

Результаты обследования и оценки технического состояния являются основой для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, которое должно быть оформлено в виде Заключения экспертизы промышленной безопасности.

32. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с "Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) и должно содержать:

наименование заключения экспертизы;

вводную часть, включающую: основание для проведения экспертизы; сведение об экспертной организации; сведение об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;

данные о заказчике;

краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных), оборудовании и др. с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

результаты проведенной экспертизы, в которых приводится характеристика основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов с указанием вероятных причин их образования;

расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие расчет режимов работы и определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

заключительная часть с обоснованными выводами о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также рекомендации по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий или мониторингу в течение продолжительного времени эксплуатации конструкций и сооружений, подвергающихся деформациям или различного вида деструкционным процессам (коррозия арматуры и т.д.);

приложение, содержащее описания мест расположения дефектов (ведомость дефектов); фото-видеоизображения сооружений в целом или по участкам, иллюстрации наиболее опасных повреждений и дефектов конструкций;

план корректирующих мероприятий.

33. В Заключении следует отразить эффективность действующей в организации системы технического обслуживания и ремонта технических устройств, зданий и сооружений.

34. Если по результатам экспертизы установлено, что обследуемый объект находится в состоянии, опасном для дальнейшей эксплуатации, информация об этом направляется экспертной организацией в территориальный орган Госгортехнадзора России и использование по назначению такого объекта должно быть запрещено (п.28 Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

35. Заключение экспертизы промышленной безопасности, подписанное руководителем и заверенное печатью экспертной организации и утвержденное органами Госгортехнадзора России, является основным документом для регламентации дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

36. Работы по реализации корректирующих мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период, выполняет эксплуатирующая организация.

37. Изменение эксплуатационных параметров технических устройств, зданий и сооружений, предлагаемое по результатам экспертизы, должно быть подтверждено соответствующими техническими расчетами (п.29 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

38. Решение о продолжении эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений в пределах продленных сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении рабочих параметров принимается руководителем эксплуатирующей организации.

Если дальнейшая эксплуатация целесообразна, то на основании заключения экспертизы промышленной безопасности эксплуатирующей организации следует:

устранить замечания экспертов (произвести ремонт);

комиссией предприятия произвести допуск к дальнейшей эксплуатации на рекомендованный экспертной организацией срок;

представить в территориальный орган Госгортехнадзора России акт о продлении срока эксплуатации с перечнем устраненных замечаний и мероприятиями по поддержанию оборудования в исправном состоянии.

39. Отчетные документы (заключение экспертизы промышленной безопасности, протоколы, отчеты, карты обследования и корректирующие мероприятия по устранению дефектов) хранятся в организации, проводившей обследование, в порядке, установленном системой качества экспертных работ.

40. Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы технических устройств, зданий и сооружений, за исключением шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок, утверждаются и регистрируются в территориальных органах Госгортехнадзора России.

Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок утверждаются и регистрируются в Госгортехнадзоре России.

При повторном продлении срока службы технических устройств, зданий и сооружений заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения, указанные в Приложении 5, утверждаются в Госгортехнадзоре России.

# IV. Требования безопасности при проведении экспертизы

41. При проведении обследования технического состояния технических устройств, зданий и сооружений необходимо соблюдать правила безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по промышленной безопасности Госгортехнадзора России, а также нормативных документов организации, в которой эксплуатируются данные технические устройства.

42. Ответственной за соблюдением правил безопасности при обследовании технических устройств, зданий и сооружений является эксплуатирующая организация.

43. Ответственность за соблюдением правил безопасности экспертами при проведении обследования возлагается на руководителя экспертной организации.

Приложение 1

"Согласовано"                            "Утверждаю"

Исполнитель              Представитель эксплуатирующей организации

_____________                       ________________

"___"____________                       "___"___________

# Техническое задание

к договору N __ от ______

на выполнение работ по обследованию технического устройства,

здания, сооружения

_________________________________________________________________________

(объект обследования)

1. Основания для проведения работ

_________________________________________________________________________

2. Наличие технической документации

_________________________________________________________________________

3. Вид обследования:

_________________________________________________________________________

(экспертная оценка объекта, локальное /частичное/ обследование

_________________________________________________________________________

отдельных конструкций, комплексное /полное/ обследование)

4. Срок эксплуатации объекта

_________________________________________________________________________

5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Условия эксплуатации объекта

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Произвести обследование и дать оценку технического состояния

от эксплуатирующей организации (заказчика):     от Исполнителя:

должность____________                           должность _______________

_____________________                           _________________________

"___"________________                           "___"____________________

Приложение 2

"Согласовано"

Представитель эксплуатирующей

организации (заказчика) _____

"___"________________

# Программа обследования

технического устройства, здания, сооружения

_____________________________________________

(объект)

1. Цель обследования _______________________________________________

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической и исполнительной документации

_________________________________________________________________________

2.2. Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции

_________________________________________________________________________

2.3. Проверка состояния конструкций:

а) осмотр __________________________________________________________

б) обследование полное или локальное конструктивных элементов

_________________________________________________________________________

в) техническая диагностика (методы, приборы, инструменты)

_________________________________________________________________________

г) специальные анализы материалов конструкций

_________________________________________________________________________

д) анализ среды эксплуатации

_________________________________________________________________________

е) заключение по изменению оснований и фундаментов

ж) оценка  напряженного  деформированного  состояния  (с выполнением

поверочных  расчетов)  с  учетом  фактического  состояния  сооружения  на

проектные, действительные и прогнозируемые воздействия

_________________________________________________________________________

2.4. Составление заключения ________________________________________

2.5. Выдача рекомендаций ___________________________________________

3. Перечень   подготовительных   работ  эксплуатирующей  организации

(заказчика)_________

_________________________________________________________________________

4. Порядок  работ  Исполнителя  по  объекту,  обеспечение  доступа к

конструкциям, согласование времени ______________________________________

_________________________________________________________________________

5. Специальные мероприятия:

а) в случае обнаружения аварийных мест;

б) выполнение  усиления  конструкций  с  целью   исключения   потери

устойчивости конструкций.

6. Порядок приемки работы __________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Внесение  изменений  по  реализованному  обследованию  сооружения

производится:

_________________________________________________________________________

(кем от эксплуатирующей организации)

8. Сроки и этапы выполнения работы:

_________________________________________________________________________

Исполнитель

"___"________________

Приложение 3

# Укрупненная блок-схема проведения обследования

┌──────────────────────────────────┐

│Программа работ по продлению срока│

│     безопасной эксплуатации      │

└───────────────┬──────────────────┘

▼

┌─────────┴─────────┐

│Информационный блок│

└─────────┬─────────┘

┌──────────────────┴────────────────────┐

▼                                       ▼

┌──────────┴───────────┐                 ┌─────────┴─────────┐

│Частичное обследование│                 │Полное обследование│

└──────────┬───────────┘                 └─────────┬─────────┘

└───────────────┐       ┌───────────────┘

▼       ▼

┌──────────┴───────┴─────────┐

│Специальные инструментальные│

│  и лабораторные испытания  │

└─────────────┬──────────────┘

│

▼

┌─────────────┴───────────────┐

│Оценка технического состояния│

└─────────────┬───────────────┘

▼

┌──────────┴───────────┐

│Установление критериев│

│ предельного состояния│

└──────────┬───────────┘

▼

┌────────────────────────┴─────────────────────────────┐

│      Определение остаточного срока эксплуатации      │

│(до прогнозируемого наступления предельного состояния)│

└────────────────────────┬─────────────────────────────┘

▼

┌──────────┴───────────────┐

│  Заключение экспертизы   │

│промышленной безопасности │

└──────────┬───────────────┘

▼

│

┌──────────┐        ┌───────────────────┴─────────┐     ┌─────────────────────┐

│Мониторинг│        │ Рекомендации по принятию мер│     │Плановое техническое │

│состояния ├─◄──────┤для дальнейшей эксплуатации  ├────►┤обслуживание и ремонт│

└─────┬────┘        └───────────────┬─────────────┘     └──────────────┬──────┘

│                             │                                  │

│          ┌──────────────────┼───────────────────────────┐      │

▼          ▼                  │                           ▼      ▼

┌────┴──────────┴───────────┐      │                ┌──────────┴──────┴───────┐

│ Продолжение эксплуатации  │      │                │Продолжение эксплуатации │

│на установленных параметрах│      │                │с ограничением параметров│

└───────────────────────────┘      │                └─────────────────────────┘

▼

┌───────┴──────────────┐

│Вывод из эксплуатации │

└─────────┬────────────┘

│

┌───────────────────────────┼──────────────────────────┐

│                           │                          ▼

▼                           ▼                 ┌────────┴─────┐

┌─────┴───────┐          ┌────────┴───────┐         │Окончательный │

│Реконструкция│          │Использование по│         │  вывод из    │

└─────────────┘          │иному назначению│         │ эксплуатации │

└────────────────┘         └──────────────┘

Приложение 4

# Требования к оборудованию неразрушающего метода контроля для диагностики состояния строительных конструкций

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│       Прибор       │                    Требования                    │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│1.       Портативная│1.   Должен   обеспечивать    измерение    толщины│

│система          для│бетона/железобетона и  обнаружение  трещин  в  нем│

│ударно-акустических │методом неразрушающего контроля.                  │

│испытаний           │2. Комплектность:                                 │

│бетона/железобетона │Преобразователь  на  специальной  опоре  с   тремя│

│                    │ударными устройствами (диаметром 5, 8 и 12 мм);   │

│                    │Защитные      колпачки      для       наконечников│

│                    │преобразователя;                                  │

│                    │Карта PCMCIA;                                     │

│                    │Программное  обеспечение   для   установки   карты│

│                    │PCMCIA;                                           │

│                    │Соединительный кабель от ручного преобразователя к│

│                    │карте;                                            │

│                    │Приспособления для установки и закрепления карты и│

│                    │кабеля в компьютере;                              │

│                    │Программное обеспечение для  анализа  и  обработки│

│                    │результатов измерений, совместимое с  операционной│

│                    │системой Microsoft Windows 98/2000/ME.            │

│                    │Руководство  по  эксплуатации   и   дополнительная│

│                    │литература по ударно-акустическим исследованиям;  │

│                    │Чемоданчик для переноски всех компонентов системы.│

│                    │Масса комплекта - не более 14 кг                  │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│2.       Портативный│1.   Прибор   должен   обеспечивать    электронное│

│испытательный       │представление  результатов  теста  и  их  цифровое│

│молоток          для│архивирование    с    возможностью     последующей│

│измерения  прочности│перезаписи на компьютер.                          │

│бетона              │2. Комплектность:                                 │

│                    │Электронный блок;                                 │

│                    │Склерометр;                                       │

│                    │Чемодан для переноски;                            │

│                    │Эталон прочности.                                 │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Диапазон измерения прочности 10-70 МПа            │

│                    │Энергия удара 2.207 Н х м                         │

│                    │Погрешность измерения прочности +/- 0.2R          │

│                    │Время одного цикла измерений -15 сек              │

│                    │Габаритные размеры 325 х 295 х 105 мм (в саквояже)│

│                    │Объем памяти 500 серий по 10  значений  (суммарная│

│                    │память - 5000 измерений)                          │

│                    │Большой жидкокристаллический дисплей              │

│                    │Кабель  для  последующей  перезаписи   результатов│

│                    │измерений на компьютер.                           │

│                    │Программное обеспечение для  передачи  результатов│

│                    │измерений на компьютер или принтер                │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│3.       Портативный│1.  Должен  обеспечивать  возможность  определения│

│прибор           для│степени коррозии арматуры до того,  как  ее  следы│

│определения  степени│будут видны на поверхности бетона.                │

│коррозии    арматуры│2. Технические характеристики:                    │

│методом             │Поле замеров - 240 точек                          │

│неразрушающего      │Цифро-аналоговым графическим дисплеем             │

│контроля.           │Объем памяти -120000 значений.                    │

│                    │Возможность  измерения  относительной   влажности,│

│                    │температуры,  half  cell  потенциала.  Определение│

│                    │электросопротивления бетона.                      │

│                    │Измеряемая поверхность 4000 м2.                   │

│                    │Возможность передачи информации на PC             │

│                    │Программное обеспечение для  анализа  и  обработки│

│                    │результатов измерений, совместимое с  операционной│

│                    │системой Microsoft Windows 98/2000/ME/NT.         │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│4.    Прибор     для│1.  Должен  обеспечивать  неразрушающий   контроль│

│определения  толщины│измерения  толщины  защитного  слоя  и   раскладки│

│защитного       слоя│арматурного каркаса.                              │

│бетона             и│2. Комплектность:                                 │

│расположения        │Электронный блок;                                 │

│арматуры.           │Датчик;                                           │

│                    │Чемодан для переноски;                            │

│                    │Контрольный образец.                              │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Толщина измеряемого защитного слоя бетона до 90 мм│

│                    │при диаметре арматуры до 40 мм                    │

│                    │Автоматическое определение диаметра арматуры и  ее│

│                    │расположения.                                     │

│                    │Автоматическая  перенастройка  в    соответствии с│

│                    │полученными данными - нет необходимости выставлять│

│                    │диапазоны измерений вручную.                      │

│                    │Погрешность  измерения  толщины   защитного   слоя│

│                    │бетона 2%                                         │

│                    │Погрешность определения оси арматурного стержня от│

│                    │действительного расположения  для  всех  диаметров│

│                    │стержней +- менее 10 мм.                          │

│                    │Память на 100 000 измерений.                      │

│                    │Программное обеспечение для  анализа  и  обработки│

│                    │результатов измерений, совместимое с  операционной│

│                    │системой Microsoft Windows 98/2000/ME/NT.         │

│                    │Габаритные размеры блока 170х170х80 мм            │

│                    │Масса комплекта с чемоданом 2.4 кг                │

│                    │Питание автономное                                │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│5.       Портативный│1. Должен обеспечивать  неразрушающее  определение│

│прибор           для│водонепроницаемости (пористости) бетона.          │

│определения         │2. Комплектность:                                 │

│водонепроницаемости │Электронный блок;                                 │

│(пористости) бетона │Вакуумный элемент;                                │

│                    │Чемодан для переноски;                            │

│                    │Вакуумный насос;                                  │

│                    │Тарировочный образец.                             │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Электронный блок с энергонезависимым  запоминающим│

│                    │устройством                                       │

│                    │Объем памяти - 200 измерений                      │

│                    │Графический дисплей                               │

│                    │Встроенное     программное         обеспечение для│

│                    │распечатывания данных и переноса данных на ПК     │

│                    │Блок независимого источника питания 9V DC         │

│                    │Время работы от независимого источника питания без│

│                    │подзарядки - не менее 60 часов                    │

│                    │Диапазон рабочих температур от -10 до +60 град. С;│

│                    │Габаритные размеры индикаторного блока 170 х 170 х│

│                    │80 мм;                                            │

│                    │Вес блока 0,9 кг                                  │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│6.          Комплект│1. Хлорид тест:                                   │

│реактивов          и│Комплект для  определения  содержания   хлоридов в│

│приспособлений   для│сухом и влажном бетоне в составе:                 │

│оценки   химического│Электроды с закрепленными температурными датчиками│

│состава строительных│и соединительными проводами;                      │

│материалов,  в   том│Электронный  прибор   с   независимым   источником│

│числе:       глубины│питания  и  микропроцессором  для   преобразования│

│карбонизации        │данных в % хлорида;                               │

│защитного       слоя│Комплект необходимых реагентов;                   │

│бетона;       уровня│Комплект необходимого инструмента;                │

│содержания  хлоридов│Соединительный кабель.                            │

│в бетоне  и  глубины│- Технические характеристики:                     │

│их    проникновения;│Диапазон измерений - 0.002-2% весового  содержания│

│присутствия         │хлоридов;                                         │

│сульфатов в  бетоне,│Цифровой  дисплей  для   считывания     весового и│

│(хлорид тест,  карбо│процентного содержания хлоридов;                  │

│тест)               │ Время замера - не более 1мин;                    │

│                    │2. Карбо тест:                                    │

│                    │Комплект  для  определения   уровня   карбонизации│

│                    │защитного слоя бетона в состава:#                 │

│                    │Необходимые реагенты в количестве, достаточном для│

│                    │проведения не менее 100 тестов;                   │

│                    │Спрей;                                            │

│                    │Транспортный саквояж;                             │

│                    │Быстродействие реагентов - не более 5 минут;      │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│7. Оборудование  для│1. Комплект должен содержать все  необходимое  для│

│отбора проб бетона и│отбора проб, требуемых  при  лабораторном  анализе│

│других  строительных│характеристик   бетона   и   других   строительных│

│материалов          │материалов,  а  также  инструмент  для  сверление#│

│                    │отверстий и отбор образцов диаметром до 100 мм    │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│8.    Прибор     для│1. Прибор предназначен для определения  адгезии  к│

│определения  адгезии│бетону покрытий любого типа.                      │

│к  бетону   покрытий│2. Комплектность:                                 │

│любого        типа с│Набор расходных клеевых материалов для определения│

│комплектом          │адгезии к бетону;                                 │

│приспособлений     и│Транспортный саквояж.                             │

│расходных материалов│3. Технические характеристики:                    │

│                    │Температурный диапазон работы  -  от  -10   до +60│

│                    │град.С;                                           │

│                    │Вес комплекта - 2,1 кг;                           │

│                    │Усилие 16 кН.                                     │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│9.    Ультразвуковой│1.   Предназначен   для   обследования    бетонных│

│прибор           для│конструкций     неразрушающим         способом для│

│определения         │определения: однородности, наличия пустот,  трещин│

│прочности          и│дефектов   (расслоений),   модуля      упругости и│

│однородности бетона,│прочности.                                        │

│нахождения   пустот,│2. Комплектность:                                 │

│трещин и расслоений │Электронный блок  с  энергонезависимым  источником│

│                    │питания; Калибровочный образец;                   │

│                    │Контактная паста;                                 │

│                    │Транспортный саквояж.                             │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Диапазон измерений - от 0,1 до 65554.5 мю с       │

│                    │Разрешающая способность - 0.1 мю с                │

│                    │Рабочая частота 54 кГц                            │

│                    │Объем памяти электронного блока 250 измерений #   │

│                    │Жидкокристаллическим# дисплеем                    │

│                    │Программное обеспечение  для  передачи  измеренных│

│                    │значений и обработки данных на PC                 │

│                    │Ресурс работы энергонезависимого источника питания│

│                    │- 60 часов                                        │

│                    │Температурный диапазон работы - от -10 до +60°С   │

│                    │Габаритный размер не более 325 х 295 х 105 мм;    │

│                    │Вес не более 3 кг                                 │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│10.    Прибор    для│1.   Должен   обеспечить    измерение    удельного│

│определения         │сопротивления  бетона  железобетонных  конструкций│

│электросопротивления│для  оценки   вероятности   коррозии   арматурного│

│бетона  для   оценки│каркаса неразрушающим методом контроля.           │

│вероятности         │2. Комплектность:                                 │

│протекания          │Электронный блок с жидкокристаллическим дисплеем; │

│коррозионных        │Программное     обеспечение,         совместимое с│

│процессов арматуры в│операционной системой Windows98/00/ME;            │

│бетоне              │Пробник сопротивления  с  встроенной  электроникой│

│                    │для измерения удельного сопротивления;            │

│                    │Энергонезависимый источник питания;               │

│                    │Контрольная пластина;                             │

│                    │Транспортный саквояж.                             │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Объем   памяти   электронного   блока     - 120000│

│                    │измерений;                                        │

│                    │Измеряемая поверхность 4000 м2;                   │

│                    │Номинальный ток - 180 мюА;                        │

│                    │Частота - 72 Гц;                                  │

│                    │Полное сопротивление - 10 Момега;                 │

│                    │Диапазон измерений - 0-99 комега см;              │

│                    │Погрешность измерений +-1 Момега см;              │

│                    │Ресурс работы энергонезависимого источника питания│

│                    │- 30 часов;                                       │

│                    │Температурный диапазон работы - от -10 до +60 °С. │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│11.  Устройство  для│1. Прибор предназначен для определения  усилий  на│

│измерения  усилия  и│вырыв анкерных  креплений  и  измерений  прочности│

│смещения          на│бетонной поверхности на растяжение.               │

│выдергивание        │2. Комплектность:                                 │

│анкерных болтов     │Встроенный датчик для измерения усилия и  смещения│

│                    │с подсоединенным 2-х метровым кабелем;            │

│                    │1 вытяжной болт;                                  │

│                    │1 комплект опорных стоек регулируемой длины;      │

│                    │Футляр для переноски;                             │

│                    │Электронный   блок,   позволяющий    устанавливать│

│                    │скорость       приложения       нагрузки,        с│

│                    │жидкокристаллическим дисплеем;                    │

│                    │Программное обеспечение совместимое с операционной│

│                    │системой Windows98/00/ME;                         │

│                    │Энергонезависимый источник питания;               │

│                    │Переходные узлы.                                  │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Погрешность измерения усилия 0.5%                 │

│                    │Погрешность измерения смещения 1%                 │

│                    │Прилагаемое усилие 25 кН                          │

│                    │Ресурс работы энергонезависимого источника питания│

│                    │60 часов;                                         │

│                    │Температурный диапазон работы - от -10 до +60°С.  │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│12.  Установка   для│1.    Прибор    предназначен    для    определения│

│определения         │водонепроницаемости затвердевшего бетона 200 х 200│

│водонепроницаемости │х  200  и   150   х   150   х       150 мм. Должна│

│затвердевшего бетона│предусматриваться система быстрого зажима образцов│

│                    │посредством  центрального   резьбового   шпинделя,│

│                    │зажимных  шпинделей  и  пластин.   Угол   поворота│

│                    │опорной ноги - 360 градусов.                      │

│                    │2. Технические характеристики:                    │

│                    │Размеры установки 820 х 947 х 1735 мм             │

│                    │Масса 272 кг                                      │

│                    │Порядок проведения испытаний должен осуществляться│

│                    │в соответствии с действующими стандартами         │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│13.          Система│1. Система должна обеспечить измерения  деформаций│

│оптоволоконного     │конструкции с различной базой  от  0,2  до   10 м.│

│исследования/монито-│Большое   количество   этих   точек    и    должна│

│ринга     деформаций│гарантировать достоверность информации о состоянии│

│структурных         │сооружения на длительном отрезке времени          │

│элементов   мостовых│2. Комплектность:                                 │

│сооружений          │Считывающее устройство;                           │

│                    │Оптический переключатель;                         │

│                    │Накопитель данных;                                │

│                    │Комплект  оптоволоконных  датчиков  для  измерения│

│                    │деформаций;                                       │

│                    │Комплект термопар                                 │

│                    │Соединительные провода и кабели;                  │

│                    │Программное обеспечение для  обработки  данных  на│

│                    │ПК;                                               │

│                    │3. Технические характеристики:                    │

│                    │Высокая   разрешающая   способность   2   микрона,│

│                    │независимо от длины датчика;                      │

│                    │Возможность как многократной установки датчиков на│

│                    │поверхности, так и замоноличивания в бетон;       │

│                    │Отсутствие   чувствительности    к    температуре,│

│                    │электромагнитным полям, коррозии;                 │

│                    │Не требует калибровки;                            │

│                    │Скорость измерения не более  10  сек  для  каждого│

│                    │датчика;                                          │

│                    │Возможность автономной и дистанционной работы     │

│                    │Минимальный объем данных не менее 1000 измерений; │

│                    │Температурный диапазон работы - от -40 до +80°С;  │

│                    │Длительный период энергонезависимой работы.       │

└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5

# Перечень технических устройств, зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации, экспертиза которых подлежит утверждению в Госгортехнадзоре России

1. Агломерационные и обжиговые машины производительностью 1,0 млн. т в год и более с комплексом технологического оборудования.

2. Вентиляторы главного проветривания диаметром 3 м и более.

3. Драги и земснаряды.

4. Щитовые проходческие комплексы диаметром 4 м и более.

5. Экскаваторы с емкостью ковша 12 м3 и выше.

6. Горно-транспортное оборудование иностранного производства.

7. Надшахтные здания и сооружения.

8. Основные производственные здания дробильных, обогатительных, агломерационных и обжиговых фабрик производительностью по готовому продукту 1,0 млн. т в год и более.

9. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы высотой 100 м и более.